单相电子式导轨预付费电能表

安装使用说明书  V1.0

浙江拓强电气有限公司

第  1页共     6页

DDSY6607

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表拓强电气有限公司

申  明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内  容均不得被摘抄、拷

贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违  者自负。

本公司保留一切法律权利。留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通

知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目  录

一、概述......................................................................3

二、技术参数...............................................................3

三、主要功能...............................................................4

四、使用及操作...........................................................5

五、保证期限...............................................................6

六、外形尺寸、接线图.................................................6

第  2页共     6页

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表

一、用途、特点和适应范围

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表（下称电表）采用微电子技术计量电能，符合

GB/T17215.321-2008 和 GB/T18460.3- 2001  标准的电表，采用全屏蔽，全密封结构，用

先进的单片机处理系统进行数据的采集，处理和保存，具有良好的抗电磁干扰，低自耗节电，

高精度不需校表，防窃电，高过载，长寿命、体积小、外形美观、安装方便等特点。

电表应用计算机管理，机购电后用电。在额定电流范围内能限制最大使用功率 (由供电

部门限定)。一卡一表，专卡专用，失卡不失电，补卡再用。电卡能双向传递数据，能自动

断电告警用户购电。电量为零时，自动拉闸断电，并具有一定的防窃电软件设计等。

DDSY6607系列电子式电能表适用于频率 50HZ 或多或 60HZ  有功电能计量，安装于室内室

外表箱使用。适用于环境温度为-35~80，相对湿度不超过 85%，且周围空气不应有腐蚀性

气体，避免尘砂，盐雾，凝露等影响。

二、规格和主要技术参数

1．规格

型号

准确度

标定电流

额定电压

5(20)A

10(40)A

15(60)A

1

220V

2．基本误差

基本误差(%)

负载电流

功率因数

1  级

2  级

0.05IB

1.0

1.0

±1.5

±1.0

±1.5

±1.0

±2.5

±2.0

±2.5

±2.0

0.1IB~IMAX

0.1IB

0.5L

0.8C

0.8C

0.2IB~IMAX

0.5L

注:Ib 为标定电流，Imax  为额定最大电流。

第  3页共     6页

DDSY6607

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表

3．启动：电表在额定电压，额定频率及功率因素为 1.0 的条件下，启动电流：1 级表为 0.004Ib，

2 级表为 0.005Ib。

4．潜动：当电表的线路无电流，而加于线路上的电压为额定值的  115%时，输出脉冲不多

于一个。

5．功耗：≤2W，10VA

三、主要结构及工作原理

1．主要结构：采用了 PC+PBT  外壳，坚固，密封，屏蔽性好。

2．工作原理图

电能表由分压器取得电压采样信号，分流器采取电流采样信号，经乘法器得到电压电流

积信号，再经频率变换产生一个频率与电压电流积成正比的计数脉冲。

电能表工作原理图如下：

3．数据处理

电能计量脉冲经光电藕合器送 CPU 处理，运算后存储于非易失 EEPROM  中。由计算

机管理信息系统，通过 IC 卡读写器，写入一定电量和监控要求的 IC  卡输入表内微处理器系

统，经 CPU  运算后，提供显示，报警切断状态信号。

四、安装与使用

1．电表在出厂时经检查合格，并加封铅印，可安装使用，无铅封或贮存过久，应请有关部

门重新校验加封，方可安装使用。

第  4页共     6页

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表

2．电表应安装在干燥通风的地方，安装电表的底板应固定在坚固耐火，不易振动的墙上，

电表高度约 1.8M  左右。

3．按接线图接线，拧紧接线螺钉，并紧固端钮盒内连接板。

4．经互感器接入式电表其示数须乘以变比后，才是实际电能数。

5．一表一卡：用户持有的 IC 卡，不能互换，遗失时应到供电部门(售电处)补购一张。

6．购电操作：售电时，将 IC 卡插入 IC  卡读写器，同时操作计算机，将用户资料及购电信

息采用先进的 AES 加密技术形成包写入 IC  卡。

7．充电操作：将购电卡插入卡座内，如果有效购电卡，则电表自动将数据读入表内，显示

屏依次显示本次购电金额、累积总用电量、剩余电费、当前电价、用户号、已透支金额、累

积总用金额、需量、时间、日期、常数、局号、显示报警金额、拉闸报警金额、囤积金额、

允许透支金额及阶梯电价表。拔卡请妥善保存。

8．运行显示：电表正常运行过程中，轮流显示表内累积总用电量、剩余电费、当前电价、

户号。

9．显示报警：为防止剩余金额递减为零而造成断电，提醒用户尽快购电的第 1  级门限金额。

当表内剩余电费小于显示报警金额时，显示屏闪烁“报警”符号。

10．拉闸报警：为防止剩余金额递减为零而造成断电，提醒用户尽快购电的第  2  级门限金

额。当表内剩余电费小于拉闸报警金额时，显示屏显示 “Err-03”，继电器拉闸，2  分钟后自

动恢复供电，显示屏闪烁“拉闸报警”符号。拉闸报警期间插入本用户购电卡可立即恢复用电。

11．超容报警：电表运行过程中，如果用户持续超容用电 10 分钟，电表将自动拉闸 3  分钟，

并显示“Err-02”提示。3  分钟后自动恢复供电。插入本用户购电卡可立即恢复用电。

12．囤积限量：如果(购电金额+剩余金额)>囤积限量(可设置，最大为  9999 元)，则本次购

电金额不读入，显示屏显示“Err-08”提示，卡内电量仍有效。

第  5页共     6页

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表

DDSY6607单相电子式导轨预付费电能表

13．报警提示：电表运行过程中，遇剩余电费低于门限报警金额、继电器故障、存储器故

障、剩余电费殆尽时，报警指示灯均点亮。

14．故障申报：剩余电费显示为零、负值或低于当前电价时，若电表仍继续运行，显示屏

显示“Err-06”提示，用户应立即购电，并主动向供电部门反映情况。

15．远程阀控功能：主站发送对应的拉合闸命令，可以强制将表内继电器进行拉合闸。

16．结算方式：电表以计用电金额为主，按电量单价每  1 度电扣除，表内剩余金额保留   4

位小数来保证用户的利益不受损失。用电金额即电费按阶梯电价计算，最大支持  7  级阶梯

电量，8  级阶梯电价。阶梯电费可按年、月方式结算，通过设置确认每月几号几时或每年几

月几号几时自动将电量冻结起来。

17．通讯功能：电表具有 RS485 通讯功能。符合 DL/T 645-（1997）2007《  多功能电能

表通信规约》及中华人民共和国电力行业标准 DL/T 698-1999《低压电力用户集中抄表系统

技术条件》的要求。

五、保证期限

电表自出厂日期起 12  个月内，如用户遵守本说明书规定要求，并在制造商铅封完整的

情况下，发现电表不符合技术要求时，制造商给予免费修理更换。

六、外形尺寸、接线图

第  6页共     6页